Карта заказа VOTANO 100

анализатор трансформаторов напряжения (ТН)

| Конечный пользователь: |
| --- |
| Оборудование - объект испытаний: |
| МАКС. КЛАСС НАПРЯЖЕНИЯ ТРАНСФОРМАТОРА: |
| Укажите необходимое Количество или оставьте поле пустым: | Количество |
| VE000804 | Испытательная система VOTANO 100 принадлежностями в транспортировочном кейсе |  |
| VESM0807 | ПО VOTANO 100 VT / CVT Universal - Универсальный пакет ПО для ТН / ЕТН Позволяет проводить комплексные измерения и моделирования ТН / ЕТН с классом точности до 0,1 включая автоматическую оценку по стандарту IEC/IEEE, а именно: - Проверка полярности ТН / ЕТН; - Измерения ТН / ЕТН, имеющих до 5 вторичных обмоток; - Измерение коэффициента трансформации и фазы ТН под нагрузкой и без нагрузки; - Измерение погрешности коэффициента трансформации и фазового сдвига ТН / ЕТН в соответствии со стандартом; - Автоматическая оценка в соответствии с действующими стандартами ТН / ЕТН с классом точности до 0,1; - Автоматическое испытание и оценка обмотки, "разомкнутый треугольник"; - Определение параметров эквивалентной схемы ТН / ЕТН (кривая намагничивания, сопротивление обмоток, реактивное сопротивление утечки) - Последующее моделирование и повторная оценка ТН / ЕТН после изменения следующих параметров: нагрузка, номинальный коэффициент напряжения, класс точности, напряжение на первичной обмотке; - Загрузка сохраненных данных измерений в VOTANO 100 для повторного моделирования - Измерение полного сопротивления короткого замыкания; - Измерение нагрузки. |  |
| VESM0805 | ПО VOTANO 100 VT Advanced - Расширенный пакет ПО только для ТН Позволяет проводить все измерения и моделирования ТН, перечисленные выше, а также: - Измерения индуктивных ТН в составе комбинированных ТН/ТТ, имеющих до 5 вторичных обмоток. |  |
| VESM0806 | ПО VOTANO 100 CVT Advanced - Расширенный пакет ПО только для ЕТН Позволяет проводить все измерения и моделирования ЕТН, перечисленные выше. |  |
| VEHZ0801 | Калибровочный ТН - Высокоточный индуктивный ТН (с погрешностью 0,05%) для калибровки VOTANO100 и VBO 2 (сертификат о калибровке в соответствии с ISO / IEC17025 в комплекте). |  |
| VEHO0801 | Дополнительная гарантия 1 год, с которым полная гарантия 3 года |  |
|  | Ноутбук в обычном исполнении |  |
|  | Поверка в России |  |
| Дополнительные требования: |
| Заказчик: |
| Руководитель: |